## Slide 1
1600吨/年原甲酸三乙酯工艺设计
姓名：武驰然
学号：20130707146
专业班级：化学工程与工艺(对口)1301班
指导教师：武娜
答辩时间：2017年5月27日

## Slide 2
主要内容
一、选题的意义
二、国内外发展状况
三、工艺选择
四、计算结果
五、安全防护
六、参考文献

## Slide 3
一、选题的意义
原甲酸三乙酯，简称原甲酸乙酯，又称三乙氧基甲烷，是原酯系列中的一个重要产品。目前原甲酸三乙酯是一种重要的药物合成中间体，也是非常重要的一种化工原料。该产品可用于制杀蟠剂双甲眯、抗生素合成药氟呱酸、抗疟 药物氯唆、喳呱,以及甲少类染料、花青染料、显影感光剂、丙烯酸系纤维等。随着氟呱酸、环丙沙星等喳诺酮类抗菌药物在国内迅速广泛的应用,对医药中间体原甲酸三乙酷的需求激增。

## Slide 4
二、国内外发展现状
目前国内原甲酸三乙酯的生产企业有多家，大部分的公司规模都不大，目前主要生产厂家有河北诚信有限责任公司、淄博万昌科技发展有限公司、临沭县华盛化工有限公司等。随着现在医药方面技术的不断进步，同时原甲酸三乙酯的需求也不断上升。原甲酸三乙酯中间体最主要的消费市场也是在欧洲（主要为德国）美国、日本等发达国家和地区。德国、印度、巴西和美国是原甲酸三乙酯的主要消费国，其中消费量最大的是德国、印度和巴西, 德国和印度主要用于生产乙氧甲叉，巴西主要用于生产双甲脒[1]。由于中国目前供大于求的状态，且国内的生产成本比较低，使得原甲酸三乙酯在国际上有成本优势，非常有利于出口。

## Slide 5
农药方面
是杀螨剂双甲脒和除草剂双唑草腈的中间体［3］
医药方面
是抗疟药物氯喹和喹哌等的合成原料［2］
染料方面
感光材料
广泛用于照相药品及彩电电影胶片等［4］
早期用于丙烯酸系纤维、次甲基类染料、花青染料等
其他方面
其他方面
制备香料，如柠檬酸二乙缩醛等和食品防腐剂，如尼伯金乙酯等［5］
原甲酸三乙酯用途

## Slide 6
原甲酸三乙酯生产的方法有金属钠法、乙醇钠法、乙醇法、苯甲酰氯法和氢氰酸法。
三、工艺选择

## Slide 7
合成方法 | 优缺点
金属钠法 | 此方法中由于使用了金属钠，易燃且不易储存，价格贵重，再加上工艺流程长，占用设备较多，所以一般不使用此方法。
乙醇法 | 该工艺具有原料易得,工艺成熟的特点,是目前生产原甲酸三乙酷的传统方法。
乙醇钠法 | 此工艺都采用安全易得的原料，但由于为两相反应，虽然使用了相转移催化剂，但收率不高，一般在 50% 左右。
苯甲酰氯法 | 此工艺合成时同时副产甲酸和氯化铵两个产品，造成混合盐不好分离的问题，同时也导致成本高。
氢氰酸法 | 法工艺简单，一般都为间歇操作，该工艺流程短。原料氰化氢、氯化氢不易得到,气体贮运不便。由于使用剧毒氢氰酸,对设备密封性和安全要求较高。

## Slide 8
乙醇法
其制备方法是：第l步固碱和95%酒精反应经苯带去水分制得乙醇钠(质量分数16%一18%)的乙醇溶液。第2步乙醇钠(质量分数16%一18%)的乙醇溶液和氯仿反应除去固体氯化钠后,浓缩精制得到成品。
反应方程式:
C2H5OH + NaOH→C2H5ONa + H2O
3C2H5ONa + CHCl3→CH(OC2H5)3+3NaCl
该工艺具有原料易得,工艺成熟的特点,是目前生产原甲酸三乙酷的传统方法。

## Slide 9
乙醇法生产原甲酸三乙酯工艺方框图

## Slide 10
该工序采用的是间歇精馏方式。由于填料塔和板式塔相比，不仅结构简单，而且具有生产能力大（通量大）、分离效率高、持液量小、操作弹性大、压强降低等特点。通过填料材质的选择，可以处理腐蚀性的物料。尤其对于压强降较低的真空精馏操作，填料塔更显示出其优越性。因此，该工序的精馏塔形式为采用填料塔。
精馏塔选型
四、计算结果

## Slide 11
填料的规整参数

## Slide 12
物料衡算结果

## Slide 13
塔顶塔径：200mm
塔底塔径：300mm
圆整后塔径：400mm
填料层高度：3600mm
精馏塔工艺尺寸

## Slide 14
健康危害：
侵入方式：吸入、食入
健康危害：口服可产生呼吸困难及软弱，对皮肤无 刺激性。
急救措施：
皮肤接触：立即脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗至少15分钟。 就医。
眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。
吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。
食入；用水漱口，给饮牛奶或蛋清。就医。
五、安全防护

## Slide 15
燃爆特征与消防
危险特性：遇明火、高热易燃。与氧化剂能发生强烈反应。遇水分解放出易燃气体。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。
灭火方法：耐醇泡沫、二氧化碳、干粉、砂土。用水灭火无效。
泄漏应急处理
疏散泄漏污染区人员至安全区，禁止无关人员进入污染区，切断火源。建议应急处理人员戴好防毒面具，穿一般消防防护服。在确保安全情况下堵漏。喷水雾会减少蒸发，但不能降低泄漏物在受限制空间内的易燃性。用沙土或其它不燃性吸附剂混合吸收，然后收集运至废物处理场所处置。也可以用大量水冲洗，经稀释的洗水放入废水系统。如大量泄漏，利用围堤收容，然后收集、转移、回收或无害处理后废弃。

## Slide 16
六、参考文献
[1] 尹国华,张海燕,刘旭,等.原甲酸三乙酯的合成与应用[J].山东化工,2015,44(11):86-89．
[2] 苏 瑾,刘凤华.原甲酸三乙酯的合成[J].黑龙江医药科学,2005，28(2):24－25．
[3] 徐晓波.原甲酸三乙酯的合成工艺[J].化工生产与技术,1994(1):8－10．
[4] 邓泽军,邹志芹,段绍亮,等.原甲酸三甲(乙)酯在药物合成中的应用[J].合成化学,2011，19(1):1－

## Slide 17
[5] 赖雅平,刘汝锋,郭仕衡,等.原甲酸三乙酯脱水法合成尼伯金乙酯[J].食品科技,2008(7): 154－156.
[6] 李和平,孙建军,王晓君,等.医药中间体原甲酸三乙酯的生产工艺[J].精细石油化工进展，2001,2(4):40－42．
[7] 雷洪.氢氰酸法合成高品质原甲酸三甲酯[J].精细化工中间体,2008,25(1):94－97．
[8]袁志文,郭翠红,武立军,等.原甲酸三乙酯合成工艺优化[J].山东化工,2016,45(18):26,34．

## Slide 18
感谢各位老师的 指导与帮助